LD-AB平弯双向钢化炉

应用领域：建筑家俬、汽车、家电等产业

加热方式：辐射加热与对流相结合方式

适用玻璃：在线Low-E玻璃、超白玻璃、丝印玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等

产品介绍：

在成功研发针对汽车、家俬市场对于小规格弯钢化玻璃需求的B型弯钢化设备后， B型设备的规格也逐渐增大， 并开始用于加工较大规格的建筑弯钢化玻璃。 此后， 兰迪又将B弯与平钢化段分别放置于加热炉的两端， 形成AB系列平弯双向玻璃钢化设备： 它通过不同的进片方向、 使用不同的平或弯钢化功能段， 从而使一台设备可以加工平、弯两种钢化玻璃。

LD-AB系列平弯双向玻璃钢化炉采用辐射加热方式；该系列产品的平钢化部分和弯钢化部分分别置于加热炉的两侧，通过不同的玻璃输送方向，在一台设备上实现平钢化和弯钢化的功能；可钢化的玻璃有在线LOW-E玻璃、超白玻璃、丝印玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等。

性能特点：

1.在加热炉的两侧分别配置平钢化段和B型弯钢化段，通过不同的玻璃进炉方向，在一台设备上实现平板钢化和B型弯钢化两种功能；

2.弯段采用硬轴成型辊道，横向成弧工艺；

3. 变弧机构由多组变弧装置组成，单个变弧装置不仅可主动变弧，而且设有单独的微调机构，成弧精度高；

4. 成弧由德国伺服系统控制完成，成弧重复性好，产品一致性高。

技术参数：

| LD-AB系列平弯双向钢化炉 |
| --- |
| 型号 | 平玻最大 装载尺寸 | 弯玻最大 装载尺寸 | 平玻最小 装载尺寸 | 弯玻最小 装载尺寸 | 厚度范围/ 最小半径 | 生产能力 （炉/小时） | 装机容量 （KVA） |
| A2030B08/2 | 2000x3000 | 2000xARC800 | 150x350 | 200xARC350 | 4-19/450 | 25-29 | 800 |
| A2030B10/2 | 2000x3000 | 2000xARC1000 | 150x350 | 200xARC350 | 4-19/500 | 25-29 | 800 |
| A2436B15/2 | 2440x3600 | 2440xARC1500 | 150x350 | 300xARC400 | 4-19/750 | 25-29 | 800 |
| A2442B18/2 | 2440x4200 | 2440xARC1800 | 150x350 | 300xARC400 | 4-19/850 | 25-29 | 800 |
| A2460B25/2 | 2440x6000 | 2440xARC2500 | 150x350 | 300xARC500 | 4-19/1000 | 25-29 | 1000 |
| A2860B25/2 | 2800x6000 | 2440xARC2500 | 200x400 | 500xARC600 | 4-19/1000 | 25-29 | 1250 |
| A3080B30/2 | 3000x6000 | 3000xARC3000 | 300x500 | 500xARC600 | 5-19/1500 | 25-29 | 2000 |

生产能力指5mm的白玻在65%装载时，弯钢化每小时生产炉数，实际产量随玻璃品种、大小和装载情况而变化。 其他型号限于篇幅并未在此罗列。

生产案例：

| 公司名称 | 江门市俊发安全玻璃有限公司 |
| --- | --- |
| 公司地址 | 广东省江门市 |
| 公司简介 | 江门市俊发安全玻璃有限公司是集建筑玻璃深加工、家具工艺玻璃、防火玻璃、幕墙设计、玻璃工程施工、玻璃销售于一体的综合大型玻璃企业。该公司一直本着“质量至上、用户至上、信誉至上、服务到家”的经营宗旨，“以质量求市场，以创新求发展”的原则，为客户提供优质一流的服务。公司现拥有一系列国内外最先进的设备，其中包括平弯钢化生产线、PVB夹层玻璃生产线、中空生产线、大型彩釉玻璃生产线、LOW-E 生产线、离线镀膜生产线等。公司产品目前包括几大系列数十品种，是全国最具规模的玻璃深加工企业之一，产品远销全国各地以及欧洲市场。 |
| 设备类型 | LD-A3060B12B30D |
| 主营产品 | 3-25mm浮法玻璃、高档镀膜玻璃、中空、夹胶玻璃、平弯钢化玻璃等 |

网址：http://www.landglass.com/Products/FlatAndBent/LD-AB.html