LD-B薄玻璃连续式弯钢化炉

应用领域：家电,汽车等产业。

加热方式：辐射加热与对流加热相结合的方式

适用玻璃：在线Low-E玻璃、超白玻璃、丝印玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等。。

产品介绍：

随着社会发展，低碳环保、节能减排已经成为人们共识的发展理念，玻璃应用的薄形化发展趋势应运而生。为此，兰迪机器推出LD-BL薄玻璃平钢化机组，使玻璃的材料消耗减少、重量减轻，符合节能降耗的发展理念，得到客户广泛认可。该设备采用当前国际领先的传动、加热、冷却和控制技术，将连续式的生产方式与B弯玻璃成型技术相结合，在进行玻璃的钢化加工的同时，还可根据玻璃的尺寸、产品特点，灵活调整生产方式，不仅可以最大限度的提高生产效率，而且还能大幅度提高钢化玻璃的品质。

性能特点：

采用国际领先的强制对流加热方式，可加工高品质的钢化玻璃产品；

适用于大批量家电、汽车等产业用单曲面弯超薄钢化玻璃的生产。

采用超高压节能高效风机技术，B弯精确调弧技术与连续式弯钢化技术，可加工高品质的单曲面钢化超薄玻璃产品；

产品质量优异，重复性高，设备运行可靠，生产成本较低；

可选配全方位、灵活强大的智能操控解决方案， 在领先技术的基础上， 轻松生产高品质钢化玻璃， 实现精益生产管理。

技术参数：

| LD-B薄玻璃连续式弯钢化炉 |
| --- |
| 型号 | 平玻最大尺寸 | 平玻最小尺寸 | 厚度范围 | 最小半径 | 生产能力 | 装机容量 |
| B1006L16 | 1000X600 | 200X250 | 2.5-5 | 1000 | 320-350 | 2000 |
| B1208L24 | 1200X800 | 200X250 | 2.5-5 | 1200 | 450-480 | 2900 |
| B1508L36 | 1500X800 | 200X250 | 2.5-5 | 1200 | 680-750 | 4600 |

注：钢化3.2mm玻璃的产量，实际产量根据玻璃品种及工艺要求有所不同。

客户案例：

网址：http://www.landglass.com/Products/Bent/LD-B1.html